posuzování expozice osob

elektromagnetickým polem a neionizujícím zářením

1.	Úvodem několik důvodů proč se musíme zabývat neionizujícím zářením z hlediska ochrany veřejného zdraví:

  - Jedná se o jeden z fyzikálních faktorů, který má vliv na lidský organismus. Kladný např. magnetoterapie a záporný např. elektromagnetická pole v průmyslu.

  - Nařízení vlády č. 1/2008, Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, které limituje expozici osob nízkofrekvenčním elektromagnetickým polem je v platnosti pouze čtyři roky a nejsou dostatečně známy a proměřeny hlavní zdroje těchto polí.

  - V současné době je jen pár laboratoří ZÚ v ČR akreditováno a vybaveno přístroji pro měření nejproblematičtějších nesinusových-pulzních elektromagnetických polí.

  - Z provedených měření je známo, že problematické nízkofrekvenční pulzní elektromagnetické pole často překračuje hygienické limity.

- Legislativní dokumenty (závazné), dle kterých se posuzuje vliv elektromagnetických polí na lidský organismus jsou:

    - Nařízení vlády č. 1/2008, Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 30.4.2008. http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2008/sb001-08.pdf

    - Metodický návod hlavního hygienika ČR č.j. HEM-300-16.1.01-1375 ze dne 16.01.2001. http://www.szu.cz/cekz/dokumenty/autorizace/metodicky_navod.pdf

- Související dokumenty (nezávazné), dle kterých se posuzuje vliv elektromagnetických polí na lidský organismus jsou:

- ICNIRP Guidelines - Guidelines for limiting exposure to time–varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). http://www.icnirp.de/documents/emfgdl.pdf

- ICNIRP Statement - Guidance on determining compliance of exposure to pulsed and complex non-sinusoidal waveforms below 100kHz with ICNIRP Guidelines.

http://www.icnirp.de/documents/pulsed.pdf

ICNIRP – mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením. Z těchto dokumentů vzniklo i naše nařízení vlády č. 1/2008 Sb.

- Nařízení vlády č. 1/2008, Sb., limituje expozici elektromagnetického pole jednak pomocí referenčních hodnot (dále jen „RH“) a jednak pomocí nejvyšších přípustných hodnot (dále jen „NPH“). RH dle citovaného nařízení vlády jsou tzv. dozimetrické veličiny elektromagnetického pole, pro nízkofrekvenční elektromagnetická pole s frekvencí zdroje pole do 107 Hz je to magnetická indukce B a pro vysokofrekvenční elektromagnetická pole s frekvencí zdroje pole od 105 Hz do 1011 Hz je to intenzita elektrického pole E. NPH dle citovaného nařízení vlády jsou pro nízkofrekvenční elektromagnetická pole s frekvencí zdroje pole do 107 Hz indukovaná proudová hustota J a pro vysokofrekvenční elektromagnetická pole s frekvencí zdroje pole od 105 Hz do 1011 Hz je to měrný v těle absorbovaný výkon SAR.

- Nařízení vlády č. 1/2008, Sb., rozděluje exponované osoby při expozici elektromagnetickým polem do dvou kategorií a to na Zaměstnance a Ostatní osoby je to z důvodu toho, že pro každou kategorii je nastaven jiný bezpečnostní faktor a to u kategorie Zaměstnanci je to hodnota 10 a u kategorie Ostatních osob je to hodnota 50. Bezpečnostní faktor nám říká, že pokud vynásobíme NPH tímto bezpečnostním faktorem tak od této nové hodnoty lékaři deklarují, že lze zaznamenat první znatelné příznaky působení elektromagnetického pole a záření na člověka. Proto jsou, jak již bylo řečeno, hodnoty NPH pro kategorii Ostatních osob 5x nižší než hodnoty NPH pro Zaměstnance. Rozlišením na kategorie Zaměstnanci a Ostatní osoby je dáno také tím, že zaměstnanec je poučen o výskytu neionizujícího záření na jeho pracovišti a může si tudíž vzít ochranné pomůcky, kdežto ostatní osoba je osoba nepoučená a neví, kde se s touto expozice může setkat.

- Vysokofrekvenční elektromagnetické pole způsobuje tepelný ohřev lidské tkáně, měří se intenzita elektrického pole E, která se srovnává s RH intenzity elektrického pole E. Po přepočtu z E na měrný v těle absorbovaný výkon SAR se tato hodnota srovnává s NPH v těle exponované osoby pro SAR.

- Nízkofrekvenční elektromagnetické pole působí na lidský organismus stimulačně, kde největším problémem jsou nízkofrekvenční elektromagnetická pulzní pole, které mohou zapříčinit i srdeční arytmii a tedy zkolabování organismu. V případě expozice nízkofrekvenčním elektromagnetickým polem se měří magnetická indukce B, která se srovnává s RH magnetické indukce B a po přepočtu z B, na v těle indukovanou proudovou hustotu J se srovnává s NPH indukované proudové hustoty J v lidském těle.

- Pokud je frekvence posuzovaného zdroje v intervalu 105 Hz do 107 Hz působí elektromagnetické pole na člověka jak stimulačně tak tepelným ohřevem lidské tkáně. Pro posouzení expozice lidského organismu musíme brát v úvahu jak srovnání veličiny J tak i veličiny SAR s NPH.

- Doba expozice nebo-li časový faktor: pro elektromagnetická pole s frekvencí do 1 kHz není ustanoven žádný časový faktor tj, že se expozice osob do této frekvence zdroje nestředuje, doslova to znamená, že v žádném okamžiku nesmí být osoba exponována elektromagnetickým polem přesahujícím NPH. Pro pole s frekvencí od 1 kHz do 100 kHz včetně se provádí středování a doba středování je Ts = 1 sekunda. U polí s frekvencí zdroje vyšší než 100 kHz a nižší než 10 GHz včetně je doba středování Ts = 6 minut.

- Jak postupovat: od provozovatele nebo z technické dokumentace strojů, zjistit výkon zdroje, frekvenci zdroje, procházející proud a to jak jeho velikost tak jeho časový průběh. V případě, že se bude jednat o zdroj se sinusovým průběhem elektromagnetického pole není třeba znát jeho časový průběh a postačuje vyhodnotit dozimetrické veličiny dle frekvence zdroje buď E a nebo B. Pokud se jedná o zdroj s nesinusovým průběhem elektromagnetického pole, nestačí změřit pouze efektivní hodnoty dozimetrických veličin, ale musíme znát časový průběh elektromagnetického pole, který zjistíme nejlépe osciloskopickým záznamem. Dle frekvence zdroje rozlišíme, zda se bude jednat o netepelnou nízkofrekvenční elektrickou stimulaci lidské tkáně nebo o vysokofrekvenční tepelný ohřev lidské tkáně. Zároveň tak zjistíme, zda se bude měřit magnetické pole, veličina magnetická indukce B, v případě nízkofrekvenčního elektromagnetického pole a nebo v případě vysokofrekvenčního elektromagnetického pole půjde o měření elektrického pole, veličina intenzita elektrického pole E, viz bod 6 a 7 tohoto Návodu.

- Působení neionizujícího záření na lidský organismus je shrnuto v tabulce 2, přílohy A. Přehled elektrických a magnetických polí, neionizujícího a ionizujícího záření je shrnut v tabulce 1, přílohy A.

- Pro účely kategorizace práce nestačí do protokolu uvést jako výsledek měření srovnání naměřených dozimetrických veličin E nebo B s RH, ale musí být uveden přepočet na J či SAR a provedeno srovnání s NPH. Je to z důvodu, že vyhláška č.432/2003 Sb. stanovuje kategorie práce pro expozici osob neionizujícím zářením takto:

- Kategorie 1 - pro práce, kdy expozice osob neionizujícímu záření je do 30% z NPH.

- Kategorie 2 - pro práce, kdy expozice osob neionizujícímu záření je v rozmezí od 30% do 100% z NPH.

- Kategorie 3 - pro práce, kdy expozice osob neionizujícímu záření překračuje NPH.

- Rozložení emise elektromagnetických polí z hlediska průběhu pole je takové že, přibližně 80% emise má nesinusový nebo pulzní průběh pole a 20% emise má sinusový průběh pole. Nejvýznamnější zdroje elektromagnetických polí rozdělených dle různých kritérií jsou uvedeny v příloze A, tabulka 3 a 4. Ilustrační obrázky zdrojů emise neionizujícího záření jsou uvedeny v příloze C.

- Kde hledat zdroje nízkofrekvenčních elektromagnetických polí: zaměřit se na firmy především v oblasti strojírenství, metalurgie, slévárenství, automobilového průmyslu, energetiky apod. Nejjednodušší způsob vyhledávání zdrojů emise neionizujícího záření je po internetu, např. pro nejproblematičtější zdroje pulzního nízkofrekvenčního elektromagnetického pole tj. bodové sváření stačí zadat do některého internetového vyhledávače slova jako: bodové sváření; svařování obloukem; odporové sváření; či svařování. Internetové stránky zabývající se svařováním jsou např.: http://www.welding.cz/ ; http://www.svarovani-eu.cz/ a jiné.

Příloha B       Tabulky

Tab.1 Přehled ionizujícího, neionizujícího záření, elektrického a magnetického pole

| korpuskulární (, (; kosmické záření – protony, mezony; (radioaktivní rozpad; urychlené ionty a elektrony; rychlé neutrony) | ionizující | Rychlé částice |
| --- | --- | --- |
| diagnostika, terapie, stopování pomocí radioizotopů | záření ( |  | Elektromagnetické záření |
|  | rentgenové záření |  |  |
| slunce; umělé zdroje | ultrafialové záření | neionizující |  |
| všude | viditelné záření |  |  |
|  | infračervené (tepelné) záření |  |  |
| radar, mikrovlnné trouby, spoje, družice, přenos dat | milimetrové vlny |  |  |
|  | centimetrové vlny |  |  |
| televize, mobilní telefony | decimetrové vlny |  |  |
| VKV (FM) rozhlas | metrové vlny |  |  |
| krátkovlnný rozhlas; vysokofrekvenční ohřev | desetimetrové až stometrové vlny |  |  |
| AM rozhlas | střední a dlouhé rozhlasové vlny |  |  |
| speciální komunikace, geofyzikální průzkum | velmi dlouhé vlny (VDV) |  |  |
| slaboproudá zařízení, televizní a vakuové počítačové monitory | pole s frekvencemi vyššími než 10 kHz |  | Elektrické a magnetické pole |
| indukční pece, lokomotivy, | nízkofrekvenční pole (50 Hz – 10 kHz) |  |  |
| rozvod elektrické energie, domácí spotřebiče | elektrická a magnetická pole s frekvencí energetické sítě | 50 Hz |  |
| tramvaje, metro | velmi pomalu proměnná pole |  |  |
| geomagnetické pole, atmosférická elektřina, elektrolýza | statické elektrické a magnetické pole | 0 Hz |  |

Tab.2 Možné mechanismy - zdroje rizika pro zdraví při expozici osob neionizujícímu záření.

| Mechanismus působení | Druh záření nebo elmag. pole | Riziko poškození zdraví |
| --- | --- | --- |
| Změny struktury molekul a chemické procesy spouštěné absorpcí kvant záření (netepelné působení) | ultrafialové záření | - onemocnění kůže a povrchu oka - zánět spojivek |
|  | viditelné záření | - snížení citlivosti sítnice oka, - porušení barvocitu |
| Zrychlení neuspořádaného pohybu molekul při absorpci záření (tepelné působení) | viditelné a infračervené záření | - tepelné poškození sítnice oka - zákal oční čočky |
|  | radiofrekvenční záření s frekvencí vyšší než 100kHz | přehřátí těla nebo jeho části, popálení |
| Stimulace nervové soustavy indukovaným el. proudem (netepelné působení) | Neionizující záření s frekvencí nižší než 10MHz | - porušení srdečního rytmu - ovlivnění funkce mozku |

Tab. 3 Přehled hlavních zdrojů elektromagnetického pole dle frekvence pole.

| Nízkofrekvenční elektromagnetické pole | Vysokofrekvenční elektromagnetické pole |
| --- | --- |
| Frekvence zdroje | Frekvence zdroje |
| do 107 Hz | od 105 do 1011 Hz |
| Bodové a jiskrové sváření | Mikrovlnný ohřev |
| Magnetodefektoskopie | Radiofrekvenční ohřev |
| Indukční ohřevy - indukční pece | Vysokofrekvenční sváření |
| Magnetoterapie | Indukční ohřevy |
| Venkovní, kabelová vedení, rozvodny a transformovny el. energie | Základnové stanice mobilních operátorů |
| Rozvodny a měnírny elektrické energie | Mobilní telefony |
| Transformátory ve výrobních halách | Televizní vysílače |
| Železniční a městská hromadná doprava | Rádiové vysílače |

Tab. 4 Přehled hlavních zdrojů elektromagnetického pole rozdělených dle typu průběhu pole.

| Průběh elm. pole | Sinusový (nebo téměř sinusový) | Nesinusový | Nesinusový - pulzní |
| --- | --- | --- | --- |
| Příklady zdrojů | Indukční ohřevy | Měnírny elektrické energie | Bodové sváření |
|  | Venkovní elektrická vedení | Transformátory | Jiskrové sváření |
|  | Kabelová elektrická vedení | Železniční doprava | Magnetodefektoskopie |
|  | Rozvodny elektrické energie | MHD – tramvaje, trolejbusy | Magnetoterapie |

Příloha B       Ilustrační obrázky zdrojů neionizujícího záření

Obr.1 Transformátorová stanice f=50Hz   Obr.2 Moderní magnetodefektoskopie f=50Hz

Obr.3 Zastaralá magnetodefektoskopie f=50Hz        Obr.4 Demagnetizace v cívce f=50Hz

Obr.5 Indukční ohřev f=360kHz              Obr.6 Indukční ohřev f=360kHz

Obr.7 Indukční ohřev f=400kHz                Obr.8 Indukční ohřev f=400kHz

Obr.9 Bodové sváření f=50Hz                 Obr.10 Hala bodového sváření

Obr.11 Bodové sváření f=50Hz                  Obr.12 Detail bodového sváření f=50Hz

Obr.13 Bodové sváření f=50Hz            Obr.14 Ruční bodové sváření f=50Hz

Obr.15 Atomová absorpční spektrofotometrie      Obr.16 Nukleární magnetická rezonance

Obr.17 Diatermie VF el. pole                            Obr.18 Testování VF antén

Obr.19 Posouzení očního laseru             Obr.20 Posouzení kožního laseru

Nabídka měření a stanovení expozice osob stimulačním a tepelným účinkům elektromagnetického pole a neionizujícího záření. Sinusových, nesinusových i pulzních průběhů pole a vyhodnocení expozice osob elektromagnetickým polem a neionizujícím zářením dle N.V. č. 1/2008 Sb.

Nabídka odborných služeb:

## Měření elektromagnetického pole do frekvence 10MHz s následnou detailní frekvenční analýzou harmonických složek zastoupených signálů

  - sinusových průběhů (venkovní elektrická vedení, indukční ohřevy)

  - nesinusových průběhů (průběhy s vyššími harmonickými)

  - nesinusových pulzních průběhů (bodové sváření, magnetodefektoskopie)

## Měření elektromagnetického polí nad frekvence 100kHz

  - sinusových průběhů (základnové stanice mobilních operátorů, anténové systémy, radiofrekvenční aplikace, mikrovlnné aplikace)

### Další nabídky:

- zpracování expertíz k vlivu elektromagnetického pole a neionizujícího záření průmyslových zdrojů do 3.1011 Hz na lidský organismus. Jedná se o elektrickou stimulaci nízkofrekvenčním elektromagnetickým polem a tepelné působení vysokofrekvenčního elektromagnetického pole.

- posouzení projektových dokumentací z hlediska elektromagnetického pole a neionizujícího záření podle požadavků nařízení vlády č.1/2008 Sb.

Ceny jsou stanoveny podle platného ceníku. Pro veškeré dotazy k problematice neionizujícího záření můžete kontaktovat pracoviště pro měření a posuzování expozice osob neionizujícímu záření.

V Brně dne 1.11.2008

Ing. et Ing. Daniel Foltýn, Ph.D.

měření a posouzení expozice osob

elektromagnetickým polem a neionizujícím zářením

Riegrova 15

612 00 Brno

IČ: 68093373

mobil: +420 776 260 545

e-mail: mereni@elmagpole.cz

web: www.elmagpole.cz